## Slide 1: 新人週報
報告人:林萬郝
2022/07/27-2022/08/10

## Slide 2: RS90 / AUTOFILL / M.DOT/TCU/ATCS 介紹

## Slide 3
一、兩周實作
二、RS90 AUTOFILL SYSTEM介紹
三、更換TEOS鋼瓶
四、Trans-LC fill system
五、M.DOT / TCU / ATCS
六、學習進度
報告內容

## Slide 4
7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22
T1-3PM | F13-BPM | N7-3PM | GRD-3 MPM | T2-3PM
7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29
WSIX-02 | N4-SPM | F02-Flame abort (尚勳學長) | T3-SPM | 跟手機 (歐陽學長)
兩周實作

## Slide 5
二、RS90 AUTOFILL SYSTEM
Rs90 autofill system 自動 charge 液態 Teos 至 SB50(AS50)，再藉由 SB50 baking system 供給給機台進行反應。

## Slide 6
目前廠內有3台RS90 autofill system
分別共應6台SB50、1台AS50
RS90→SB50(LP-T1、LP-T2、LP-T6)
RS90 → SB50(LP-T3、LP-T4、LP-T5)
RS90→AS50(LP-T8)

## Slide 7
RS90 Control Panel
Flow Display Panel
HV13
HV14
TANK2
TANK1

## Slide 8
1.當機台出現“RS LOW alarm”時，至機台後方Check TEOS鋼瓶
已空，需更換鋼瓶。
2.待產品Unload後方可更換TEOS鋼瓶
3.將PS2手動閥開啟, 再將GAUGE MODE切換至PS2, Check
pressure 為真空,再將GAUGE MODE切換至PS1
4.LOADCELL 顯示”LO”即可更換TEOS Bottle
5.將TEOS鋼瓶上之manual vavle”HV13、HV14” 關閉
三、更換TEOS鋼瓶
Charge
Complete
Free
Cyclinder change
Confirm
Reset
HV13
HV14

## Slide 9
  6. 按下”Free & Confirm”，Free燈會亮起
  7. 依序開啟HV13、V19、V21，之後計時90 秒
  (此為Vent HV13、V19、V21管路)
  8. 再依序關閉HV13、V19、V21
  9. 依序開啟V18、V19 計時30 秒後，再開啟HV14 計時60 秒
  (此為將V18、V19殘留氣體吹回鋼瓶)
  10. 再依序關閉HV14、V19、V18
  11. 重複步驟6~10一次
Confirm
Reset
7. Vent HV13、V19、V21管路
9.V18、V19管內氣體吹回

## Slide 10
13.按下[Cyclinder change + Confirm]，後Cyclinder
change燈會亮起
14.按下[Confirm]後，開始自動Purge
15.當alarm響起時，按下[Reset]即可開始更換鋼瓶
16.換好鋼瓶後，確認鋼瓶上之HV13、HV14為關閉狀態
17.按下[Confirm]後，會開始自動Purge
18.當alarm響起時，按下[Reset]，Complete燈會亮起
19.接著按下[Complete + Confirm]，開啟鋼瓶上之
HV13、HV14
20.最後按下[Charge]即完成
21將GAUGE MODE切換至PS1
Charge
Complete
Free
Cyclinder change
Confirm
Reset

## Slide 11
四、Trans-LC fill system
Master Controller Module
RCM-1
RCM-2
RCM-3
RCM-4
SCM
D76
D75
D74
D73
D71
D06
SCM
D72
D70
D69
D68
D67
D66
SCM
D64
D63
D61
D41
D40
D39
SCM
D38
D37
D57
D60
D53
D62

## Slide 12
RCM Fill至SCM路徑

## Slide 13
換鋼瓶時
SCM往RCM purge N2
清管路之路徑

## Slide 14
五、M.DOT、TCU、ATCS Trans LC Bottle之溫控器
維持及提供Trans-LC良好品質
監控 Trans-LC 溫度(20 +-2)或(15 +-2)，依製程需求
監控Trans-LC Quartz bottle 壓力 (760mmHg+-150)
Trans-LC 液位監控
Trans-LC N2 flow監控
當製程需要時, 利用流量控制N2 將Trans-LC汽化, 再經由管路進爐管內反應,Trans-LC (C2CH2Cl2)有加速氧化的作用, 及清除爐管內之金屬離子。
ATCS
M.DOT
TCU

## Slide 15
Trans-TL Type | WELL DIFF | PAD OXIDE | FIELD OXIDE | SAC OXIDE
Vapor guard | F10/F23/F09 |  | F01 | 
TCU | F04/F05/F08 | F26 | F02/F03 | 
ATCS | F42/F14/F11 | F12/F14/F17 | F07/F15 | F20/F21/F22/F41
Trans-TL Type | GATE OXIDE | N+DOPE | BPSG FLOW | POLY OXIDE
Vapor guard | F24 |  |  | 
M-DOT |  | F13/F25/F39 |  | 
TCU | F06 |  | F36 | F33
ATCS | F16/F18/F19 |  | F37/F38 | F32/F34/F35
各機台SCM系統配置表

## Slide 16: 學習進度
PM 種類 | 完成進度 | 備註
LP-N SPM | 95% | 可獨立完成，須培養熟練度
LP-P SPM | 95% | 可獨立完成，須培養熟練度
LP-T SPM | 95% | 可獨立完成，須培養熟練度
LP-N BPM | 80% | 需再培養熟練度
LP-P BPM | 80% | 需再培養熟練度
LP-T BPM | 80% | 需再培養熟練度
AP YPM | 75% | 已了解流程，須累積實作經驗 及注意重要細節
GRD MPM | 90% | 可獨立完成
RTP | 70% | 已了解流程，須累積實作經驗 及注意重要細節
WSIX | 70% | 已了解流程，須累積實作經驗 及注意重要細節