## Slide 1: 爐管新人學習進度報告
2024.08.26 ~ 2024.09.06

## Slide 2: 報告內容
一、兩週內學習內容
二、 FAB環境 & 逃生路線
三、爐管機台配置
四、LP / AP製程區別
五、機台主架構
六、爐管機台簡介
七、機台配件部位
八、機台做動簡介
九、爐管SPM程序簡單說明
4

## Slide 4
2024.06.03 ~ 2024.06.14
進度表
日期 | 課程 | 機台 | 內容
2024/8/26(報到) | 雲端課程-新人講習 | None | None
2024/8/27 | 雲端課程-工安基礎、Fab課程 | None | None
2024/8/28 | None | LP-P6 | SPM
2024/8/29 | None | F19 | QPM
2024/8/30 | 英福康 INFICON- 高品質氦氣測漏儀 | EM-4 EM-5 EM-6 | WPM
2024/9/02 | None | LP-T3 | 3PM
2024/9/03 | None | LP-N3 | SPM
2024/9/04 | None | WSIX-1A | BPM
2024/9/05 | 基本統計學 | LP-T2 | SPM
2024/9/06 | None | LP-T4 | SPM

## Slide 5
FAB環境 & 逃生路線
箭頭所指的方向為通往FAB 1F 的緊急逃生出口

## Slide 6
爐管機台配置圖
爐管生產機台依反應壓力分兩大類為 LP & AP
AP:Atmospheric Pressure 常壓
LP:Low Pressure 低壓

## Slide 7
LP
POLY
Insitu POLY
POLY
Nitride
Thick
Thin
TEOS
HTO
Gate Oxide
Field Oxide
Poly Oxide
SAC Oxide
Drive in
Alloy Curing
AP
POCL3
PAD Oxide
BPSG Flow
LP / AP製程區別
7

## Slide 8: 機台主體架構
MAIN SYSTEM
AP管: M3100
LP管: M3200
THERMAL SYSTEM
MODEL 120
GAS SYSTEM
MODEL 340
WAFER TRANSFER
T-BAWL
BOAT TRANSFER
VL-800
M3100M3200
M120
M340
T-BAWL
VL-800
8
8

## Slide 9: 爐管機台簡介
01. 傳送機示意圖
02. 製程氣體 Flow Chart
03. M3100/3200 控制/顯示面板
04. VL-800 控制器
05. T-BAWL 控制器
06. 上/下貨區 Load/Unload
07. Cassette 放置區
(1) 機台介紹(Front)
01
02
03
04
05
06
07

## Slide 10
(2)機台介紹(Back)
07. Cassette 放置區
08. Boat
09. Pedestal
10. Pedestal Cover
11. Handling Arm
12. Boat Elevator
08
09
10
11
11
12
07

## Slide 11
COLD TRAP
VAC PIPING
MV
大砲管 + APC
APC
MV
MANIFOLD
機台配件部位
Robot ASSY
Tube
Boat

## Slide 12
  機台做動簡介
VACUUM PIPING
TUBE
MANIFOLD
SHUTTER
CAP & 保溫桶
ARM
ROBOT ASS.
Wafer 傳送至 Boat
Boat 傳至保溫筒承接
Boat / 保溫筒上升到爐管

## Slide 13: 爐管SPM程序簡單說明
The SPM steps is as follows：
1.前置作業(EX：機台是否掛PM、 調整heater temperature settings進行降溫(EX：TEOS)…etc)
2. 清潔與安裝作業(EX：更換BOAT、PEDESTAL…etc)
注意：記得寫上編號(BOAT)、PEDESTAL重量
3.調整作業(EX：BOAT承接和LOCK的位置、刮管…etc)
4.確認傳送(EX：CHECK FORK 是否 BETWEEN WAFER-A AND WAFER-B)
5.將CAP AND BOAT升到爐管中，進行PURGE AND TEST LK RATE
6.清潔ROBOT AREA 並且 CHECK VL800是否在REMOTE 和T-BWAL是否在RUN頁面、水接頭、電源接頭是否接回並調回heater temperature settings進行升溫(EX：TEOS)

## Slide 14
 | POLY | TEOS | NITRIDE (thin) | NITRIDE (normal)
Transfer | V | V | V | V
Boat | V | V | V | 
Pedestal |  | V | V | 
Cold Trap |  | V | V | V
Vacuum Pipe |  | V | V | V
爐管LP SPM項目