## Slide 1: 爐管新人學習進度報告
2024.09.23 ~ 2024.10.04

## Slide 2
2024.06.03 ~ 2024.06.14
日期 | 課程 | 機台 | 內容
2024/9/23 | None | LP-N7 | SPM
2024/9/24 | ERT搶救組新訓及認證課程 | None | None
2024/9/25 | None | GRD-2 | MPM
2024/9/26 | 基本統計學 | LP-P4 | 5PM
2024/9/27 | None | LP-T1 | SPM
2024/9/30 | None | LP-N3 | 2PM
2024/10/1 | None | LP-T6 | SPM
2024/10/2 | None | None | None
2024/10/3 | None | None | None
2024/10/4 | None | LP-T2 | SPM
兩週內學習內容

## Slide 3: 報告內容
一、兩週內學習內容
二、SPM 降溫和檢查
三、SPM 拆裝及清潔
四、APC的取下、拆裝、測試
五、MV的清潔
六、Wafer Transfer 傳送
七、Purge和測漏
八、Run Recipe
3

## Slide 4
Cold trap
Manifold
Furnace / Heater
Spindle Cap
FLOW METER
Mantle Heater降溫
調整Alarm溫度
SPM 降溫及檢查

## Slide 5
卸除Vacuum Pipe、降低Shutter(M03)、用Low Vacuum清潔爐管口 & 地板、關上Shutter
更換Cold Trap、 Vacuum Pipe備品
空出時間清潔原件Vacuum Pipe、 Cold Trap(需拆解)、
與Center Ring放至震盪槽(左槽為NITRIDE水洗，右槽為POLY/TEOS震盪)
拆裝及清潔
管口
Cold Trap

## Slide 6
Remove APC Automatic Pressure controller
1. Unplug APC power
(backside of machine)
2. Disconnect APC power cable
3. Remove APC mounting screw x4
4. Slowly pull down to remove APC

## Slide 7
APC Assembly and Cleaning Procedure
APC Assembly
1. Remove APC shutter screw (x5)
2. Clean APC Parts using cloth and IPA then Install
APC Shutter
APC Motor – control rotation of shutter

## Slide 8
Assemble APC and
connect power supply
APC 測試
- in front of machine controller move APC set OPEN and CLOSE
2. Move to CLOSE and check value  25 ±5
3. Move to OPEN and check value  500 ±5
差距= 1mm

## Slide 9
4. Clean valve seal and replace all o-ring,
And assemble to install
3. Clean MV housing using cloth + IPA
2. Disconnect MV parts
1. Remove x6 screw on top to open MV
MV Cleaning Procedure

## Slide 10
UD
RT
FB
+
+
-
-
+
Boat(絕對)
同時調整全部Wafer位置
UD
RT
FB
Cassette (相對)
+
-
+
-
-
+
Wafer Transfer 傳送
-
  UD 更改以50或100為一單位，RT、FB以5或10為單位去做修改

## Slide 11
調整Boat Fork：
C1: Fork-5 傳至Pitch: 21、152
*152為擋片
調整Fork-5：
C2~C6: Fork-5傳至Pitch : 46、71、91、121、146
調整Fork-1：
C8: Fork-1傳至Pitch : 20、151 (對齊C1 Wafer)
C1、C3: Fork-1傳至Pitch : 19、70 (分別對齊C1、C3 Wafer)
*19、20、151為擋片 *70為空片
調整Fork-1 Rotation將影響Fork-5 Rotation (同馬達)
  FORK-5移至CASSETTE前時按暫停CHECK FORK-5是否會撞到WAFER，確定不會碰撞時解除暫停
  FORK完全伸入CASSETTE而未抓起WAFER時按暫停鈕CHECK FORK位置是否在WAFER和WAFER中間
  WAFER入BOAT而未置於BOAT上時按下暫停CHECK WAFER與BOAT的高低位置
  解除暫停後WAFER置於BOAT上而FORK未移出時再次按下暫停CHECK高低位置
  解除暫停後,FORK快移出WAFER時再次按下暫停CHECK高低位置

## Slide 12
Purge和測漏

## Slide 13
Run Recipe
先使用VL800確認各個機械位置
M01: P04 (Elevator升上)
M02: P03 (Arm在後方)
M03: P02 (Shutter UP/DOWN閉)
M04: P02 (Shutter SWING閉)
M05: P01 (Boat Lock解鎖)
M06: P01 (Spindle歸位)
切熄Manual鍵、Remote鍵
於M3200進入Set頁面、輸入密碼 _2 (space 2)、選擇對應程式
POLY : Coating
NITRIDE/TEOS: Purge
進入STANDBY頁面，點擊B/E (Bypass B/E Alarm)
按下Start實體按鍵
進入WHOLE頁面，點擊Skip實體按鍵、輸入2
按Enter，並點擊YES
至VL800點擊Reset、Pause (解除VL800 Alarm並取消暫停)
切熄M3200 Alarm、恢復Remote

## Slide 15
種類 | 進度 | 
LP-P SPM | 60% | 
LP-P BPM | 40% | 
LP-T SPM | 70% | 
LP-T BPM | 20% | 
LP-N SPM | 60% | 
LP-N BPM | 40% | 
AP QPM | 10% | 
AP YPM | 0% | 
POCL3 BPM | 0% | 
WSIX BPM | 10% | 
WSIX MPM | 0% | 
GRD MPM | 40% | 
RTP 25PM | 0% | 
進度表