## Slide 1: 爐管新人學習進度報告
2024.10.21 ~ 2024.11.01

## Slide 2: 報告內容
一、兩週內學習內容
二、GRD 機台架構
三、GRD 作動原理
四、GRD 畫面及功能介紹
五、貼膠機
六、撕膠機
4

## Slide 3
2024.06.03 ~ 2024.06.14
日期 | 課程 | 機台 | 內容
2024/10/21 | None | LP-T2 | SPM
2024/10/22 | None | LP-N4 | 4PM
2024/10/23 | None | LP-T4 | 2PM
2024/10/24 | None | F09 | Replace heater
2024/10/25 | None | EM-4 EM-5 EM-6 | WPM
2024/10/28 | None | LP-N7 | 4PM
2024/10/29 | None | None | 報廢處理
2024/10/30 | None | LP-N5 | replace pump cooler
2024/10/31 | None | None | None
2024/11/01 | None | LP-T2 | 1PM
兩週內學習內容

## Slide 4: GRD 機台架構
CHUCK TABLE

## Slide 5
Robot 從Cassette 抓片
Robot 旋轉晶背朝上
傳至定位盤定位
T-ARM 抓片
研磨Z1 → Z2
T-ARM 抓片
至清洗區清洗 & 旋乾
Robot 旋轉晶面朝上
Robot 放回原Cassette 位置
晶舟 B
Z2
旋轉主軸
Z1
旋轉主軸
機械手臂
清洗區
晶舟 A
研磨基座
研磨基座
定位盤
T-ARM
GRD 作動原理

## Slide 6: GRD 畫面及功能介紹
STAR
STOP
ALARM CL.
ENTER
WARM UP
STATUS

## Slide 7
  Usable tooth (um) : 剩餘齒厚
  Wheel wear (um/piece) : 每片耗損量
  Estimated number of wafer : 剩餘齒厚預估可研磨之數量( (剩餘齒厚-機台最小極限)/每片耗損量)
  Ground wafers on Zx : Zx 該研磨 wheel 所磨之累積片數
  Total wafers : Zx 所磨之累積片數

## Slide 8
  01. TOP MENU
  02. 選擇WARM UP → Stop Spindle & chuck table rotate
  (F08)
  03. 將Z1、Z2 Up到最高
  04. Check Shutter & T-ARM動作正常
  05. 在Chuck Table上墊小白布
  06. 用菜瓜布Clean機台髒汙或異物
  07. Clean Z1 & Clean Z1 Brush
  08. Check Z1 Wheel 是否完整無缺角
  09. Z2 同Z1 Clean
  10. 機台Clean完成後將機台WARM UP 回來
  11. WARM UP → STAR (F04)
  12. 在TOP MENU 選擇MACHINE INITIALIZE
Brush
Chuck Table
  13. Transfer (Z1、Z2 BY PASS)
  14. 在Cassette A & Cassette B 各試磨 (20mil & 11.5mil)
  15. Check試磨時整體動作 & Wafer是否正常

## Slide 9
確認/調整High Guage = -100 ± 10 µm
Initial、Warm up後

## Slide 10
上中下左右五點厚度

## Slide 11: 貼膠機
1. 機臺表面用小白布沾 IPA 擦拭
2. 機台硬體部分用小白布沾 IPA 擦拭、檢視有無異常。

## Slide 12: 撕膠機
1. 機台表面用小白布沾 IPA 擦拭
2. 機台硬體部分用小白布沾 IPA 擦拭、檢視有無異常

## Slide 13
OSC-1 振盪槽
拿小白布 擦拭超音波、QDR、Hot N2槽

## Slide 15
種類 | 進度 | 
LP-P SPM | 100% | 
LP-P BPM | 90% | 
LP-T SPM | 100% | 
LP-T BPM | 80% | 
LP-N SPM | 100% | 
LP-N BPM | 80% | 
AP QPM | 10% | 
AP YPM | 0% | 
POCL3 BPM | 0% | 
WSIX BPM | 80% | 
WSIX MPM | 60% | 
GRD MPM | 100% | 
RTP 25PM | 0% | 
進度表