## Slide 1: 第三次新人週報

## Slide 2: 主旨
VIISION source head拆裝及校正
6200拆裝及校正
本週心得

## Slide 3: VIISION source head拆裝
卸除4根
RETAINER HOOK

## Slide 4
拆除 ARC CHAMBER，
並用六角板手卸下FILAMENT

## Slide 5
移除BASE PLATE和其INSULATOR，
以及BASE PLATE SUPPORT，
再卸下燈絲夾

## Slide 6
噴砂後開始組裝
卸除燈絲夾的 INSULATOR、氣管，
更換filament、REPELLER INSULATOR、
BASE PLATE INSULATOR
鎖上燈絲夾的 INSULATOR

## Slide 7
鎖上燈絲夾及氣管

## Slide 8
放上BASE PLATE INSULATOR，
以及BASE PLATE SUPPORT，
把BASE PLATE置入後，把FILAMENT卡入

## Slide 9
調整FILAMENT高度使其貼齊校正工具

## Slide 10
最後放上ARC CHAMBER，裝回4根RETAINER HOOK

## Slide 11: 校正VIISION source head
FILAMENT對FILAMENT要通
FILAMENT對BODY要OL
REPELLER對BODY要OL
阻值不夠好

## Slide 12: 6200拆裝
卸下SHIELD並利用校正工具拆除燈絲柱上之螺絲，把ARC CHAMBER取下並拆除

## Slide 13
鬆下燈絲柱螺帽並卸下燈絲柱，
拆除ELECTRODE

## Slide 14
將以上物品拿至一樓噴砂
開始組裝
鎖上ELECTRODE

## Slide 15
將ARC CHAMBER組裝好鎖上，
輕鎖燈絲柱並用校正工具撐住燈絲柱，
調整ARC CHAMBER及燈絲柱位置使校正工具等高，
再鎖緊燈絲柱，組裝好後放回SHIELD鎖上

## Slide 16
將ELECTRODE鎖回並使洞口朝左，
抬起SOURCE HEAD使氣管口朝上，
嵌合後用螺絲鎖上

## Slide 17: 調整6200及ELECTRODE
鬆動六顆螺絲並放入校正工具，
調整ELECTRODE，
慢慢鎖上同時邊抬起放入校正工具，確認是否把校正工具卡住而無法取出，
若有則鬆動微調ELECTRODE，
若無則繼續直到螺絲鎖死，
校正工具可輕鬆放入取出

## Slide 18: 校正6200及ELECTRODE
FILAMENT對FILAMENT要通
FILAMENT對BODY要OL

## Slide 19: 本週心得
這兩週學了很多東西，包括建和破真空、SOURCE PM，一些機台的調機和傳送，覺得要記的細節有很多，抄了筆記之後仍然很容易忘記，只能多多練習。有次在PM時仍然有沒注意到的細節，導致真空無法建起來，希望之後能多注意及細心一點，不熟的地方還請學長們多多提點，謝謝!