## Slide 1: 第五次新人週報

## Slide 2: 主旨
保養復機流程 (含破真空 建真空 測漏 調機 測機) : VIISON
保養復機流程 (含破真空 建真空 測漏 調機 測機) : 6200

## Slide 3: VIISION 保養復機流程
Beam shut down
將operator ID 切換至level3
降低gas, total energy, filament, arc voltage, extraction voltage 並關閉；
關閉magnet, extraction current, suppression voltage, AMU, ACCEL voltage
Source & beam line 都 shut down後將Accel HV & AUX HV 按鈕Off掉

## Slide 4
破真空
關閉ATGV
關閉BLGV
turbo stand by
待turbo減速後，關閉2FV1和2FV2，開啟2TV1 (手動閥於左上圖) 、2TV2 (手動閥於右上圖)通N2做purge抽(重複3次以上)
最後開啟2TV1，待卸下source head後即可關上。

## Slide 5
H2O2
IPA
無塵小白布
GREASE
工具箱
夾鏈袋
Low vacuum
告示牌
防酸手套
注意事項
PM準備工具如右
確定已降溫及 shut down 30min 以上
打開chamber 時，需先以 ground bar 接觸 terminal door, gas box 及附近相關金屬後，掛在 chamber溝槽上

## Slide 6
關閉 gas valve
關閉 source, bushing 水路(先關下IN，再關上OUT)

## Slide 7
卸除氣管
卸除導線
卸除四根燈絲線
取下上方塑膠抽氣管
鬆開外殼
卸除水路

## Slide 8
用一字起子鬆開取下 source head 後移至抽氣台車
取下 flange 後也移至抽氣台車
裝上防止螺絲掉落的板子置於 chamber 內
卸下 electrode 導線及 electrode

## Slide 9
裝上抽氣外罩並接上 low vacuum ，以H2O2清潔 bushing 後，用IPA 再擦拭一遍，靜置10~20min
可先至台車先以H2O2清潔 flange，O-ring 面也用IPA擦拭並塗上 grease
chamber 氣體抽乾淨後，卸下抽氣外罩，裝回 electrode 及其導線， 並裝上 flange

## Slide 10
裝上 source head 用一字索回卡楯
鎖上水路，關回外殼
接回燈絲、氣管、導線，裝回上方塑膠抽氣管
開啟 source, bushing 水路(先開上OUT，再開下IN)(先旋開一半確認有無漏水，再全開)
打開氣閥

## Slide 11
建真空
開啟2FV1，與2FV2交替開關互抽，待2FV1左右壓力讀值(1.5e-1)及2FV2(2e-1)讀值皆綠色，即可一起打開
做第一步時也可同時開啟4RV10，使其壓力讀值轉至綠色
Turn on turbo

## Slide 12
等Turbo加速完成show normal後，即可將source, beamline stand by
等 chamber 讀值為綠色後chamber stand by

## Slide 13
測漏
將測漏儀(密碼:2467)推至測漏閥附近，氣體鋼瓶(密碼:1458)推至抓漏位置
接上測漏閥，先把測漏儀管路壓力抽下來 ，再旋開手動閥
在有卸除到部位的地方噴氣體，看真空讀值有無飆升

## Slide 14
調機
點operator ID 輸入3，進入EQ權限
點find scan neutral再點flip down讓disk降，再點test→ modules→ system- reset→ chamber reset(會響蜂鳴器)
點recipe control→ recipe monitor→ 然後選擇右上方程式組→ 選完程式後點選start monitor

## Slide 15
以調B145為例
將filament轉升至100, ARC 開至40 V加熱，打開magnet
開啟suppression 3kV, extraction 25kv, gas, analyzer 11 , accel volt 5.1kV, energy 60kV→ 145(60+85)kV
待一會兒，將filament加至160→200，ARC升至約60V，確認與程式參數接近後

## Slide 16
將 AMU 調至所需要的值,並微調 AMU 使 beam current至最大值
調 source magnet ，使beam current 至最大值
可微調X及Z軸，使 beam current 至最大值
重複以上步驟至beam current穩定

## Slide 17
視情況決定是否需要調整GAS 流量。
調整 extraction current ,並相對地降低或增加 Z GAP 使 beam current至理想值

## Slide 18
測機
切至 level 2 wafer control → start control→ start scheduler
選取 cassette 輸入
Lot : test
Batch : m-b-145-14e14-0
Burn in 後用 SS-3為主 測機，量測程式為 BARE-0.2UM

## Slide 19: 6200 保養復機流程
Beam shut down
降低 filament current、 arc current/volt、magnet、beam energy，再關閉 suppression、scan、focus、HVPS 及 T-power

## Slide 20
破真空
關閉source isolation valve，
關閉chamber ion gauge和beamline ion gauge
關閉HVV1, HVV2, HVV3, HVV4(hi-vacuum valve), foreline
關閉 source turbo ，待turbo 減速
關閉terminal cooling water

## Slide 21
H2O2
IPA
無塵小白布
GREASE
工具箱
夾鏈袋
Low vacuum
告示牌
防酸手套
注意事項
PM準備工具如右
確定已降溫及 shut down 30min 以上
打開chamber 時，需先以 ground bar 接觸 terminal door, gas box 及附近相關金屬

## Slide 22
關閉氣閥
卸下水路
以兩支板手旋開氣管破chamber真空(Low vacuum需對準氣孔防止吸入有毒氣體)
卸下燈絲電源
卸下接地線

## Slide 23
鬆開螺絲後，卸下Source head，並用 low vacuum 抽 chamber
卸下 accel ，鎖上接 low vacuum 抽氣輔助管，並接上 low vacuum
之後鬆下後方螺絲，卸下 extraction can

## Slide 24
卸下electrode can
卸下suppression net ，裝上防掉落螺絲的板子，卸下小精靈
用 H2O2 清潔 chamber，再用及 IPA清潔一遍，並用 low vacuum 抽約10~20min，之後卸下 low vacuum ，裝回新的suppression net(左邊電線接上時，需貼近 chamber 以防 short 到 source )、小精靈、 electrode can

## Slide 25
以IPA 擦拭electrode can及 chamber o-ring位置， 上 grease 後再裝上electrode can
更換 accel 後，裝回原處，並確實使其與 accel 極板接觸及至中，鉤桿階極板不可偏上or偏下，且與 extraction can 不導通(以三用電表測試)

## Slide 26
用三用電表確認Source head 後，氣管朝上在將其鎖在electrode can上
鎖上氣管後可先抽真空
接上水路後，可先開啟 terminal cooling water 確認有無漏水
將管線復歸後再將GAS手動閥開啟

## Slide 27
建真空
開啟 terminal cooling water, source roughing valve，將 chamber 抽至 150 mTorr
關閉 source roughing valve ,開啟 turbo 打開 foreline valve ,
再依序開 HVV2, HVV1, ISO valve, HVV3, HVV4 BL & ion gauge ,待壓力值降至5*10-6TORR

## Slide 28
測漏
一樣將測漏儀推至測漏閥附近，氣體鋼瓶推至抓漏位置
接上測漏閥，先把測漏儀管路壓力抽下來，再旋開手動閥
在有卸除到部位的地方噴氣體，看真空讀值有無飆升

## Slide 29
調機 B-30-e11
點選Menu Bar後RUN進入後，RECIPE目錄選擇需要的RECIPE，即可查看參數，並確認程式
輸入好批號和wafer數候選GO
調整filament current 25~63A、arc voltage 60V、extra voltage 20kV、HVPS、magnet 調整約11、調整beam energy20~180keV(看需求)
重複以上步驟使BEAM CURRENT達到需求值

## Slide 30
Beam monitor
操作桿垂直控制 beam 的掃描之振幅大小和置於中央
操作桿水平控制 beam 的水平方向移動，使圖形向左或向右移動
聚焦控制是以旋轉方式，使 beam 圖形輪廓明顯和圖型兩肩陡峭
Y Gain為調整螢幕上所顯示 beam 輪廓圖形之相對高度

## Slide 31
測機
跳出到 TUNE BEAM 畫面，選擇 BEAM SCREEN。
tune beam時,開 TUNE 必須等綠燈亮後才可開啟
點選RUN，確認圖形是否異常

## Slide 32: 學習進度