## Slide 1: 第六次新人週報

## Slide 2: 主旨
IMP 機台傳送機構介紹： GSD
IMP 機台傳送機構介紹： VIISON

## Slide 3: IMP 機台傳送機構介紹： GSD(機構)
elevator
robot
aligner
load buffer
dummy buffer

## Slide 4: IMP 機台傳送機構介紹： GSD (in-air)
由 robot 從下往上托table cassette 的 wafer 至 aligner 轉平邊
轉完後從 aligner 拖至 elevator直至17片，若未滿17則從 dummy buffer 處用檔片補滿
若 table cassette 有剩餘 wafer 則會拖取至 load buffer
Elevator tilt down  stand horiz  chamber close  rough Seq. (elevator倒下並抽真空)

## Slide 5: IMP 機台傳送機構介紹： GSD (load)
做動作後要注意 sense 有沒有變化，hook沒有sense所以動作時要透過景觀窗看
Chuck seq.(wafer sense on)  arm up (更改 17 mapping 至 arm)  disk chuck  holder center  holder chuck seq. (wafer sense on)  arm release seq. (更改 17 mapping 至 holder) [arm 將 wafer17 從 elevator 抓至 holder]
 holder back pos.  arm cass. release  arm down  wafer clamp unclamp  holder forward pos.  clamp  holder release seq. (更改 17 mapping 至 disk) [holder 將 wafer17 放至 disk]

## Slide 6: IMP 機台傳送機構介紹： GSD (load/unload)
Elevator 移至 slot pos. 16  arm chuck seq.(wafer sense on)  arm up (更改 16 mapping 至 arm)  arm disk chuck  holder center  holder chuck seq.(wafer sense on)  arm release seq. (更改 16 mapping 至 holder)[arm 將 wafer16 從 elevator 抓至 holder]
 holder back pos.  arm forward arm chuck seq.(wafer sense on) (更改 17 mapping 至 arm)  unclamp  arm backward  arm cass. chuck  down  arm release seq. (更改 17 mapping 至 elevator)[arm 將 wafer17 傳回 elevator]
 holder forward  clamp  holder release seq. (更改 16 mapping 至 disk)[holder 將 wafer16 放至 disk]

## Slide 7: IMP 機台傳送機構介紹： GSD (unload)
Elevator 移回 slot pos. 17  arm up  arm disk release  arm forward  arm chuck seq.  unclamp (更改 16 mapping 至 arm )  arm backward  clamp arm cass. chuck  down  release [arm 將 wafer16 傳回 elevator]

## Slide 8: IMP 機台傳送機構介紹： VIISON(機構)
disk
arm
loadlock
carriage
lift

## Slide 9: IMP 機台傳送機構介紹： VIISON
放置 cassette 至loadlock, 螢幕點選 wafer control  loadlock control  ready cassette (關閉 loadlock 並抽真空，再打開 loadlock 連接 chamber 的 valve)
點選 ready 好的 loadlock ， 用上下按鈕選取 start 與 end 的 slot
選擇 start 的 site ，確認 OK後，點選下方的 load disc ， 即開始傳送

## Slide 10
arm 取 loadlock 的 wafer→ 在 carriage 轉平邊→ arm 將 wafer move to site→ lift pin up 把 wafer 頂起來→ arm 縮回 carriage 位置→ lift pin down 讓 wafer 躺回 disk 上，並被 hook 固定

## Slide 11
輸入 unload 的 start site 跟 end site 的位置後，點選 unload disk 即開始 unload wafer
lift pin up 把 hook 鬆開，將 wafer 頂起來→ arm move to site → lift pin down 讓 wafer 放於 arm 上→ arm 帶著 wafer 縮回 cassette 位置