## Slide 1: 第一次新人週報
報告人 : 江皓誠
2024/06/19

## Slide 2: 目錄
進FAB流程
FAB環境認識
機台位置
E500 Source Head 組裝
心得感想

## Slide 3: 進出FAB流程
進FAB : pajama  網帽  感應工作證  口罩 
洗手烘乾  AIR SHOWER  無塵服(先右再左)
無塵鞋  PVC手套  AIR SHOWER  進FAB
出FAB : FAB  脫無塵鞋  脫無塵服 將衣服歸定位
離開更衣室  脫PVC手套口罩  洗手烘乾 
感應工作證  脫髮網  離開

## Slide 4: FAB環境認識
無塵衣更換區潔淨度<=Class1000
FAB內製程操作區潔淨度<=Class1
維修區潔淨度<=Class1000

## Slide 5: FAB環境認識
進入製程區

## Slide 6: FAB環境認識
滅火器
逃生通道出入口
沖身洗眼

## Slide 7: 機台位置
NV6200A
6200-1
U08
GSD100
GSD-1
U09
NV6200A
6200-2
U11
GSD100
GSD-2
U10
GSD200
GSD-5
G10
E500
E500-2
G09
GSD200
GSD-4
G08
E500
E500-4
G06
E500
E500-1
G07
VIISION
GSD-6
E25
E500
E500-3
E24
U
G
小E

## Slide 8: E500 Source Head 組裝

## Slide 9
鎖上Insulator和
Arc chamber base supports
注意卡榫方向 Gasline反向

## Slide 10
注意Gasline和Base plate位置
扳手鎖緊Gasline

## Slide 11
Filament長邊對long insulator
留至少3節螺紋

## Slide 12
組裝Arc Chamber 裝到Base plate上

## Slide 13
一字撐開縫隙
將Filament和Filament Clamp夾起來(前端切齊)

## Slide 14: ISOLATION 測試
檢查電阻值
Filament和Body
Repeller和Side Plate
必須Overload
凡是有Insulator的都要Overload

## Slide 15
量Filament和Filament之間電阻值
理想讀值介於0.2到0.9

## Slide 16
裝上Retainer pin*4
(下往上推)
裝上Arc slit
組裝完成

## Slide 17: 心得感想
剛來到這裡，對設備與環境都不太熟悉，而且還有點怕生，還好學長們人都很好，都會主動地跑來找我聊天，在工作方面也很細心且耐心地教導我。
接下來的時間我也會繼續學習，努力熟悉我的工作內容，再來，也請學長們不吝指教，謝謝大家。