## Slide 1: 第三次新人週報
報告人 : 江皓誠
2024/07/17

## Slide 2: 目錄
VIISION Source Head 組裝
6200 Source Head & Eletrode組裝校正
學習紀錄

## Slide 3: VIISION Source Head 組裝

## Slide 4
鎖上Insulator
將4根Filament Clamp裝上

## Slide 5
將Arc Chamber Base Support放上Body
(一凸對一凹 兩凸對兩凹 有防呆)

## Slide 6
放上Insulators再放上Base Plate
(Filament和Chamber是OverLoad)
裝上Gas Feed Tube

## Slide 7
使用撐開Filament Clamp的Pin
撐開Filament Clamp
放上Filament

## Slide 8
放上調整Filament的Tool
使Filament頂到上蓋後
拿掉Pin
裝上有Gas port的Side Plate

## Slide 9
Repeller End Plate依序組裝
Insulator Ring
End Plate
Insulator Screw
Repeller

## Slide 10
放上
Repeller End Plates
Side Plate

## Slide 11: ISOLATION 測試
檢查電阻值
Filament和Body
Repeller和Arc Chamber
必須Overload
Filament間須導通

## Slide 12
放上Arc Slit
扣好Retainer Hook
完成!

## Slide 13: 6200 Source Head & Eletrode組裝校正

## Slide 14
裝上並輕鎖燈絲柱

## Slide 15
組裝Arc Chamber
放上墊片
End Cap
Insulator
Filament

## Slide 16
對準Gas hole
鎖上Arc Chamber

## Slide 17
放上校正工具
撐住燈絲柱
使之和Filament等高
鎖上Filament Clamp
鎖上Shield

## Slide 18
Electrode Mounting Plate
Decel
Insulator
鎖上

## Slide 19
縫對縫
鎖上Extraction Electrode
凹槽對凹槽
鎖回Source Housing

## Slide 20
Eletrode缺口朝左
Source Gasline朝上
鎖上

## Slide 21
放上校正工具
調整六顆螺絲
要讓校正工具能輕鬆放入及抽起

## Slide 22: 學習紀錄