## Slide 1: 第二次新人週報
報告人 : 江皓誠
2024/07/03

## Slide 2: 目錄
GSD-100 Source Head 組裝
GSD-200 Source Head 組裝
真空原理

## Slide 3: GSD-100 Source Head 組裝

## Slide 4
Arc Chamber Mounting Block
之後裝上Base Plate
要與Sky Joint貼平

## Slide 5
注意 貼平及Gashole通暢
有彈簧 輕壓再對準
Gashole

## Slide 6
鎖到底 鎖緊!
大孔對凸邊
由左到右分別是
Insulator ring
End Plate
Filament Screw Insulator
Filament Shield
Filament Screw
Filament
寬的朝內 窄的朝外
Filament End

## Slide 7
鎖上Insulator
放好剛組好的Filament End
將Filament與Filament Clamp用一字確實夾好(切齊)
小心 沒凹槽卡住 要扶好

## Slide 8
由左到右分別是
Repeller Screw
Repeller Insulator(short)
End Plate
Repeller Insulator(long)
Repeller Shield
Repeller Plate
End Plate和Repeller Plate間隔12mm

## Slide 9
將Repeller和Side Plate放上
小心它沒有凹槽能穩住 要扶好
Filament Shield和
Side Plate不會碰在一起

## Slide 10: ISOLATION 測試
檢查電阻值
Filament和Body
Repeller Screw和Repeller End Plate
Filament End和Filament Shield
必須Overload

## Slide 11
確認Filament和Filament之間
有導通且沒異常數值
蓋起來前再次確認
Sky Joint與Base Plate貼齊沒有縫隙

## Slide 12
放上Arc Slit
扣好Retainer pin
完成!

## Slide 13: GSD-200 Source Head 組裝

## Slide 14
我習慣將兩對
螺絲
Arc Chamber
Insulator
彈簧
先套好在對角 再放上Body
鎖到稍微固定
再將另外兩對放上再鎖
四個輪流鎖 怕難鎖和不平

## Slide 15
彈簧
Ball Joint
Skt Joint
依序放上GasLine上
開始鎖緊Body上的螺絲
最後檢查Skt Joint和Chamber
沒有縫隙

## Slide 16
將螺絲轉進Filament Clamp側邊的孔
撐開Filament Clamp 裝上Filament
(與其他SourceHead不同 Other小一字)

## Slide 17
Cathode support plate
Insulator
Filament Clamp
裝上目前不用鎖太緊
等等裝上Filament要微調

## Slide 18
裝上Cathode後
再裝上Cathode Repeller
確認Filament位置在中間 調整
Filament Clamp
Cathode support plate
(加熱時可能變大 盡可能靠中心)

## Slide 19
畫個線做標記
將Cathode順時針轉3/4稍微鬆開
以防Filament熱脹時碰到Cathode

## Slide 20
將剛裝好的Filament part和墊片
鎖上Arc Chamber

## Slide 21
鎖上Arc Chamber
並微調使得Cathode在正中間(拿鏡子輔助)

## Slide 22
放上Arc Chamber裡的墊片
鎖上Repeller
裡面有Insulator
之後不會和Arc Chamber導通

## Slide 23
套上Insulator Tube
鎖上鐵絲

## Slide 24: ISOLATION 測試
檢查電阻值
Filament和Body
Filament和Cathode Support Plate
Cathode Support Plate和Body
Cathode Support Plate和Arc Chamber
Repeller和Arc Chamber
必須Overload

## Slide 25
確認Filament和Filament之間
有導通且沒異常數值
確認 鐵絲 和 Cathode Support Plate
有導通

## Slide 26
蓋上Arc Slit 裝上Retainer pin*4
完成!

## Slide 27: 真空原理
10-2 Torr
10-3~10-7 Torr
10-3~10-7 Torr