## Slide 1: 第五次新人週報
報告人 : 江皓誠
2024/08/14

## Slide 2: 目錄
GSD100 PM(Housing)
FARADAY

## Slide 3
GSD100 PM(Housing)
先降溫
將Gas、Filament、Magnet、Arc、Extraction調為0後OFF掉
再把Source power、Control power OFF掉

## Slide 4
將IG1,IG2,IG3關掉
V1 關(Gas Valve) V2 關(隔絕真空)
V6,V7關(以防V2有漏 經V6、V7漏進CRYO造成升溫)
V5關(TURBO valve)
P1關(TURBO decel)
等待TURBO停才可做purge抽
purge抽:開V20通N2，關V20，
開V8抽(循環至少3次以上)
開V20通N2，關V20(幫助破大氣)
VENT

## Slide 5
準備工具箱 Low Vacuum 放置告示牌
打開Terminal Door 確認Ground bar有接地
將Source上Filament、Cooling line和Gas line卸除
(Low Vacuum吸著)
再將Flange上線路也卸除
取下Source放去臺車
卸下Flange上8顆螺絲
取下Flange

## Slide 6
把Eletrode後面圓形螺帽轉下 護套和絕緣套也取下
將Eletrode螺絲鬆開 把Eletrode取下

## Slide 7
打開側板
將上面兩條連接基座的線卸掉
左下角3個拔掉
水管快接頭拔掉
最後將4顆固定基座的螺絲卸掉
扶好Eletrode
將Eletrode拿出來

## Slide 8
取下來後
鬆開螺絲
將4個部分
噴砂 AirGun後 IPA擦拭過後
裝回

## Slide 9
將石墨和右側罩子(噴砂)拆下
把Housing和Bushing之間4顆螺絲轉開
即可將Housing和Bushing一起卸下來

## Slide 10
將連接Housing和Bushing的8顆螺絲鬆開
Bushing
拿去臺車使用H2O2小白布清潔 再使用IPA擦拭乾淨
Housing
取下Housing的2條O-ring 清潔檢查O-ring
拿備品Housing 將清潔檢查過的O-ring裝回Housing
再將Housing和Bushing鎖回
(裝回原本的方向)

## Slide 11
將Housing和Bushing裝回 更換圓形石墨 裝回右側罩子
裝回Eletrode基座

## Slide 12
換上新的護套和絕緣套 鎖回圓形螺帽和Eletrode

## Slide 13
裝回Flange及Source備品
接回Filament、Cooling line和Gas line

## Slide 14
FARADAY
先將4顆螺絲及鬆開水管即可抽開Cooling的部分

## Slide 15
將2顆螺絲鬆開取下墊片
再將3顆螺絲轉鬆
即可將Cup整根拔下來

## Slide 16
拆除Body上圓形石墨
再將Body拿到臺車 堵住孔(防止H2O2進入)
使用H2O2及菜瓜布清潔

## Slide 17
鬆開4顆螺絲 拆除Cup上石墨部分
Cup桿子處用膠帶貼著 拿去噴砂 去除Coating
再用Air gun噴過 IPA擦過 換上新的石墨

## Slide 18
裝上圓形石墨(寬邊和Body平行)
裝回Cup部分(可塗少量潤滑膏)
裡面有O-ring 要用點力 小心別壓扁O-ring

## Slide 19
Cup口面向Body且平行
裝回Cup後對準墊片位置 塞回墊片鎖上
再將3顆螺絲鎖緊使Cup不會動

## Slide 20
最後將Cooling的部分裝回
Cup和Body必須OverLoad