## Slide 1: 第八次新人週報
報告人 : 江皓誠
2024/09/25

## Slide 2: 目錄
GSD CRYO PURGE
E500 CRYO PURGE
6200 CRYO PURGE
DISK
學習紀錄

## Slide 3
GSD CRYO PURGE
Beam shutdown
將Gas、Filament、Extration和Accel調0
Gas、Extration和Accel OFF掉
Source Control和Power Control 都OFF掉
若日班要做DISK 可先將DISK ALPHA調至5度
觀察是否需要更換DUMMY
關Ion Gauge(IG1 IG2 IG3)
關V2(隔絕Source Beamline)
關V6 V7(防止CRYO升溫)
關V5 V1停TURBO

## Slide 4
關V17 V18觀察TC2讀值為300mT以下
DEBUG先打好V1[3,5]
將P2 OFF (持續觀察CRYO溫度)
(Auto regen會開始倒數 停Auto regen 切Manual)
開V14 PURGE 5秒 關V14
開V13 抽 20秒 關V13
做到P2溫度到達120K即可先開著V14做P3
P3同P2作法
任一顆溫度到達200K時
關N2 開粗抽 抽至TC2底壓 關粗抽 開N2 Heater
另一顆同作法

## Slide 5
E500 CRYO PURGE
Beam shutdown
將Gas調0
ARC、FIL、EXT、MAG調0 OFF
Q1、Q2、DEF、LEN OFF
ACC調0 OFF
SETUP/FOCUS SUPPRESSION OFF
做Faraday Initial

## Slide 6
Vacuum
關ISO valve 關CRYO valve(紀錄讀值)
關Foreline 停TURBO
停Loadlock TURBO
待TURBO停下後 將抽著Loadlock TURBO的valve先關掉
將CRYO旁COLDHEAD鍵按掉
開CRYO旁N2

## Slide 7
6200 CRYO PURGE
Beam shutdown
將Gas調0
Beam energy、Filament、AMU、ARC調0
Gas種類調到0

## Slide 8
先將機台CRYO 123手動閥打開
關ISO valve 關Gauge 關CRYO valve和TURBO valve
關DP 待TURBO停
關CRYO1、CRYO2、CRYO3(持續觀察CRYO溫度)
開CRVV1、CRVV2、CRVV3
開TRUCK(粗抽閥)
輪流關CRVV 再開CRRV(mp要100以下才能開)
差不多即可CRVV開著持續PURGE

## Slide 9
DISK
同PM作法後
關V17 V18
V3看情況
開V23(小N2)到達
再開V24(大N2)
把Disk固定的鬆開
待Disk打開即可關掉V23 V24

## Slide 10
先將Chiller OFF掉 Rotary也OFF掉 關掉Controller
鬆開Chiller支撐柱
使用Chiller專用板手將Chiller Unit拆下
(吸酸棉墊著 夾鏈袋接著會有水)
再將Tube拆下
入水孔
出水孔

## Slide 11
調整Tool高度到適當位置 鎖上螺絲
鬆掉四顆螺絲(Disk會稍微下掉)
就可以把Disk懸吊出來

## Slide 12
100型和200型 Disk長得不太一樣

## Slide 13
Y-SCAN 100型1個Pin 200型3個Pin

## Slide 14
頂開finger和fense的機構也不一樣

## Slide 15
學習紀錄

## Slide 16
OK
做過(再練習)
不太會