## Slide 1: IMPLANT ENERGY CALIBRATION AND 6200 DOSE CALIBRATION INTRODUTION
2021/08/13 KCHuang0

## Slide 2
能量與植入關係
電壓(能量)對於離子植入而言, 就如同棒球擊入海棉中,
棒球相當於解離之離子 ,
電壓則相當於投球的力量 , 投球力量越大 ,相當於加速度越大 , 打入海綿的深度越深 ,也等同於電壓大 , 植入晶格深度越深 , 反之亦然

## Slide 3: 能量校正原因
影響AMU篩選準度, 使BEAM 篩選到同位素汙染機率增
植入深度影響 , 若能量實際與出力相差, 將導致電性異常問題, 其如下表所示

## Slide 4: 校正手法
1.架設高阻棒接地連接電表
2.量測校正前讀值且紀錄
3.校正且觀察電表讀值
4.校正後讀值紀錄起對應螢幕Readback
5.調整VR對應螢幕Readback
6.確認電表讀值與READBACK吻合
7.確實填寫紀錄表(如下頁) 且做完整交接

## Slide 5: 校正前參數(E500為例)
SET ENERGY (TOTAL ) | SET ENERGY (ACCEL ) | ACT (電表讀值) | ACCEL READBACK | TOTAL ENERGY READBACK
0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 9.78 | 0 | 9.8
20 | 0 | 19.86 | 0 | 19.88
30 | 0 | 29.91 | 0 | 29.7
40 | 0 | 39.89 | 0 | 39.7
50 | 0 | 49.91 | 0 | 49.6
60 | 0 | 59.83 | 0 | 59.6
70 | 0 | 69.88 | 0 | 69.6
70 | 10 | 70.46 | 10 | 70.1
80 | 20 | 80.64 | 20 | 80.3
90 | 11 | 90.77 | 30 | 90.4
100 | 21 | 101.01 | 40 | 100.7
110 | 12 | 110.99 | 50.2 | 110.7
120 | 22 | 121.29 | 60.2 | 121
130 | 13 | 131.4 | 70.2 | 131.2
140 | 23 | 141.62 | 80.3 | 141.4
150 | 14 | 151.72 | 90.4 | 151.6
160 | 24 | 161.74 | 100.3 | 161.6
170 | 15 | 172.12 | 110.6 | 172
180 | 25 | 180.32 | 120.7 | 182.32
1.設定值
2.基準值
2.調整對應值

## Slide 6: 校正後參數(E500為例)
SET ENERGY (TOTAL ) | SET ENERGY (ACCEL ) | ACT (電表讀值) | ACCEL READBACK | TOTAL ENERGY READBACK
0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 9.78 | 0 | 9.8
20 | 0 | 19.86 | 0 | 19.88
30 | 0 | 29.91 | 0 | 29.7
40 | 0 | 39.89 | 0 | 39.7
50 | 0 | 49.91 | 0 | 49.6
60 | 0 | 59.83 | 0 | 59.6
70 | 0 | 69.88 | 0 | 69.6
70 | 10 | 70.19 | 9.9 | 69.9
80 | 20 | 80.22 | 19.8 | 80
90 | 30 | 90.17 | 29.8 | 89.8
100 | 40 | 100.14 | 39.7 | 100
110 | 11 | 110.05 | 49.7 | 109.8
120 | 50 | 120.08 | 59.7 | 119.8
130 | 60 | 130.11 | 69.7 | 129.9
140 | 70 | 140.05 | 79.8 | 139.8
150 | 12 | 149.96 | 89.8 | 149.8
160 | 80 | 159.86 | 99.7 | 159.7
170 | 90 | 169.99 | 109.9 | 169.9
180 | 100 | 180.01 | 119.8 | 180
1.設定值
2.基準值
2.調整對應值

## Slide 7: SECTION LIST
E500 ENERGY CALIBRATION
6200 ENERGY CALIBRATION
Viision ENERGY CALIBRATION
GSD ENERGY CALIBRATION
6200 DOSE CALIBRATION

## Slide 8: SECTION 1 E500 ENERGY CALIBRATION
Caution
Extraction energy calibration
Accel energy calibration
Beam energy calibration

## Slide 9: A. Caution
於待校正機台兩側走道設置圍籬, 且須安排人員看守, 嚴禁人員穿越 , 以免遭電擊 (附圖一)
架設高阻棒後須確認TERMINAL DOOR 與外部門距離 , 以免產生電極(附圖二)
調整能量請每10kV 調整 ,且慢速調整注意有無電極聲
若電表讀值出力正確,“Total energy >=200”建議關門後再行確認
量測校正結束, 先確認高壓是否正確關閉 (high voltage 燈熄滅), 再以Ground Bar 觸碰高阻棒/ 接線/門板, 確認導地後, 方可動作
圖一
圖二

## Slide 10: B. Extraction energy calibration
機台數值設0，將機台高壓電源 OFF
確定機台無高壓電源與周遭地區已架設安全危籬，接上高阻計一端於 SOURCE EXTRACTION高壓點；一端接於前段 GROUND 點(附圖三/四)
圖三
圖四

## Slide 11
將 SOURCE POWER BY-PASS 按下，至操作螢幕將 EXTRACTON 由10、20、30、40、50 、 60、70，觀察設定值與回應值是否相同，若不同請調整機台內 EXTRACTION POWER SUPPLY 後 E152350 SERIES PCB 內 R15之 VR，此鈕為調整實際值；R7為調整 FEEDBACK值，調整上述步驟，至將兩值調整相符，誤差正負0.1kV

## Slide 12
C. Accel energy calibration
使用高阻計進行能量校正量測, 將量測點接後段高壓產生端(前段 GROUND)，再接高阻計 GROUND 點於後段位於外部機殼處。
一樣將SOURCE BY-PASS ON, 開高壓將後段能量由 20 KV ~180 KV 每隔 10KV CHECK 一次 ，設定值與高阻計誤差值須於正負 0.5 KV 若超過誤差值則調整後段 ACCEL POWER SUPPLY 下方 E152350 PCB 內 R15 ，一圈 0.2 KV；到兩值誤差於規格內。
CHECK 設定值後(PROGRAMMED)、 再比對回饋值(READBACK )與高阻計值，誤差正負0.5KV
內若否請調整後段 ACCEL POWER SUPPLY 下方 E15-2350 PCB 內 R7至規格內，一圈 0.4KV

## Slide 13
D. Beam energy calibration
完成Extration 及 Accel 能量校正後, 關閉所有門且開啟高壓 ,做 Beam Energy 能量校正
先拔掉LEFT HANDLER SERVO CONTROLLER 後方接點, 接著量測機台上方 ENERGY 匯排 B 及C 點, 是否為84K- ohms, 若沒有則再調整左下方可變電阻調整到此數值(E15000206 board)
將螢幕ACCEL 設為0 KV , EXTRACTION 設為 10 KV , 調整R31 到正確數值10 KV

## Slide 14
將螢幕ACCEL 設為190 KV , EXTRACTION 設為 70 KV , 調整R53 到正確數值260 KV
接著重複上述動作3-4, 將偏差讀值調到接近點 , 且高低讀值接在1KV以下
因調整R31 或 R53 都會對偏差大小有所影響 , 故調整時需記錄表格 , 以方便知道調整方向及趨勢(附圖六)
註: 若點表讀值與實際出力相同 ,>200KV 應建議關閉機台所有門板 , 再進行校正READBACK , 以免發生ARCING

## Slide 15
圖六

## Slide 16: SECTION 2 6200 ENERGY CALIBRATION
Caution
Extraction energy calibration
Accel energy calibration
調整計算參數

## Slide 17: A. Caution
於待校正機台兩側走道設置圍籬, 且須安排人員看守, 嚴禁人員穿越 , 以免遭電擊 (附圖一)
架設高阻棒後須確認 接線 與外部機構距離 , 以免產生電極(附圖三)
確認接地位置是否正確(附圖五)
調整能量請每10kV 調整 ,且慢速調整注意有無電極聲
若電表讀值出力正確, 量測校正結束, 先確認高壓是否正確關閉 (high voltage 切off / terminal power off), 再以Ground Bar 觸碰高阻棒/ 接線/門板, 確認導地後, 方可動作
圖一
圖二

## Slide 18
圖三
圖五
圖四

## Slide 19: B. Extraction energy calibration
(整電腦gain值,要按main-> calib-> edit->caldef 即可進入修改畫面)
將高阻器架設在source head& gas box間,可用電表讀取實際值(例如: 20KV),如果實際值與command值(例如: 18KV)不同,可調整電腦內的extraction control gain設定值
如果command值(例如: 20KV)與readback值(例如: 17KV)不同,可調整電腦內的extraction voltage gain設定值

## Slide 20: C. Accel energy calibration
Energy校正: 將高阻器架設在Source head & ground間,在用電表讀取實際值,如果實際值(例如: 180KV)與Command值(例如: 170KV)不同,可調整電腦內的Energy control gain設定值
如果Command值(例如: 180KV)與Readback值(例如: 175KV)不同,可調整電腦內的Energy offset 設定值.

## Slide 21: D. 調整計算參數
ENERGY GAIN：1 ENERGY OFFSET：2 ENERGY CONTROL/GAIN：1
2.EXTRACTION VOLTAGE設2KV
OFFSET = [量測(實際) - 顯示(看BEAM ENERGY ICON)] + 2 KV
EXTRACTION VOLTAGE = 20 KV
BEAM ENERGY = 100 KV
GAIN = 量測值 / 顯示(ACT)
ENERGY CONTROL GAIN = 量測(實際值) / 100 KV
紀錄計算調整後紀錄, 以確認其曲線正常(附圖六)
備註:Gain: 改變螢幕上顯示值/ Control Gain:改變實際顯示值
圖六

## Slide 22: SECTION 3 VIISION ENERGY CALIBRATION
Extraction energy calibration
Accel energy calibration
計算以確認讀值

## Slide 23
先將前段 Supp. Voltage on 設定 3KV，由 Guide Maint → Power Supply Calibration → Terminal Power Supply → Calibrate Extraction Voltage(附圖一)
Continue 出現 Vacuum System Error 忽略(附圖二)
先按 Ready system 出現 Ready Vacuum System 再按 Continue(附圖三)
A. Extraction energy calibration
圖一
圖二
圖三

## Slide 24
先按 ramp supply，機台自行將 extraction voltage 自動緩慢上升至最大值 (68.1KV)穩定，再輸入最大值 (68.1KV)(附圖四)
5. 再按 ramp supply，機台自行將 extraction voltage 自動緩慢上升至最小值 (8.7KV)穩定，再輸入最小值 (8.7KV)
圖四
圖五

## Slide 25: B.Accel energy calibration
選單方式如下,由 Guide Maint → Power Supply Calibration → Fabcility Power Supply → Calibrate Accel Voltage(附圖一)

## Slide 26
依序設定步驟如前段(如畫面上提示)

## Slide 27: C. 計算以確認讀值
當機台做完最大值和最小值後，機台自動計算出：
自動更新以下 parameter
Extr/ACCEL V VI-H 和 Extr/ACCEL V VI-L 之 scale 和 offset
Extr/ACCEL P VI-H 和 Extr/ACCEL P VI-L 之 scale 和 offset
再次手動設定 0 ~ 160 KV，以確認 extraction/accel voltage 設定值、顯示值、和 energy 顯示值是否相同，誤差為± 0.5KV 內

## Slide 28: SECTION 4 GSD ENERGY CALIBRATION
Energy calibratio
計算以確認讀值

## Slide 29: A. Energy calibration
在機台兩側走道放置警告圍籬
將Turn OFF Source Power &Control Power
打開Left Mchine Door & Terminal Door
將高阻棒上端接至Source Head上,下端兩個接頭,一端接Ground,一端接三用電錶
將 Source Bypass開關打開& Door Interlock Bypass
至Beam Screen Turn ON Source & Control Power

## Slide 30
只開前段時,Ground Bar要倒下,使Terminal Ground與機台的Ground相通,如附圖一
當前後段都開時,Ground Bar必須要收起,與機台的Ground不相通,Total Energy是由前段
Extraction High Voltage Power Supply串聯至後段Post Accel High Voltage Power Supply

## Slide 32: B.計算以確認讀值
確認出力與讀值列表作曲線校正
 | GSD-1 |  | GSD-2 |  | GSD-4 |  | GSD-5 | 
SET | Read back | Probe | Read back | Probe | Read back | Probe | Read back | Probe
10 | 9.9 | 9.92 | 10 | 9.92 | 9.9 | 9.94 | 9.9 | 9.93
20 | 19.9 | 19.88 | 20 | 19.86 | 19.8 | 19.93 | 19.9 | 19.92
30 | 29.8 | 29.83 | 30 | 29.73 | 29.8 | 29.92 | 29.9 | 29.91
40 | 39.8 | 39.78 | 40 | 39.58 | 39.8 | 39.92 | 39.9 | 39.89
50 | 49.8 | 49.73 | 50 | 49.43 | 49.7 | 49.92 | 49.8 | 49.85
60 | 59.8 | 59.68 | 60 | 59.16 | 59.7 | 59.9 | 59.8 | 59.83
70 | 69.8 | 69.61 | 70 | 69.01 | 69.7 | 69.88 | 69.8 | 69.81
80 | 79.7 | 79.54 | 80 | 79.09 |  |  | 79.8 | 79.9
90 | 89.7 | 89.48 | 90.2 | 89.19 |  |  | 89.9 | 90.1
100 | 99.7 | 99.4 | 100.2 | 99.26 |  |  | 100 | 100.09
110 | 109.6 | 109.31 | 110.4 | 109.35 |  |  | 110.2 | 110.19
120 | 119.6 | 119.18 | 120.4 | 119.42 |  |  | 120.3 | 120.26
130 | 129.5 | 129.04 | 130.5 | 129.47 |  |  | 130.4 | 130.33
140 | 139.5 | 138.89 | 140.6 | 139.54 |  |  | 140.5 | 140.42
145 | 144.5 | 143.81 | 144.6 | 144.58 |  |  | 145.5 | 145.45

## Slide 33: SECTION 5 6200 DOSE CALIBRATION
校正原因
校正程序

## Slide 34: A. 校正原因
Dose calibration 為濾除Suppression 端和部份接線的雜訊，使機台BCA(Beam current amplifier )接收的訊號準確，進而讓beam monitor能穩定地控制植入劑量
// 原廠manual 建議執行calibration function週期為每週一至兩次執行

## Slide 35: B.校正程序
在主要操作畫面下方，請選擇MAINT。
在畫面下方，請選擇CALIB。
接著在畫面下方，請選擇INTEG。
在畫面下方，請選擇Do CAL。
接著在畫面上方處，請選擇SUPPRESSOR ON後按下方之CONTIN。
接著在畫面下方處，請選擇All RANGE，則機臺會自動執行RNG 0~16 。

## Slide 36
SUPPRESSOR ON 時 RNG 0~16 完成後則機台畫面如圖一所示。若機台硬體正常，則圖一數字均呈藍色。此時按RETURN
接著再繼續作SUPPRESSOR OFF，請選擇All RANGE，則機臺會自動執行RNG 0~16 。若OFF完成後且數字均呈藍色，則請按畫面右下方之SAVE。確定存入則字體會呈現黃色。
註: 倘若當STEP7 執行後部分RNG呈現紅色表示可能機台面有訊號上之問題。此時按RETURN亦再繼續作SUPPRESSOR OFF之動作，請選擇All RANGE，若OFF完成後且數字均呈藍色，則請重新再做一次ON&OFF ，當第二次ON完成後且數字呈藍色，可繼續執行SAVE。

## Slide 37
若前述動作仍然Fail , 應確認 source chamber suppressor 是否正常
再者確認chamber 內 , target / chuck 等 ground 接線是正常
若經確認後則在進行前述動作直至雜訊去除
CHAMBER內GRUOND 點是否正常

## Slide 38
備註: 此內容Range 則為”BEAM CURRENT “大小範圍 , 從0~16 區間 ,小至大做輸出電壓確認, 若如區間顏色異常, 則繼續坐校正至正常