## Slide 1: 爐管新人學習進度報告
2020.07.06 ~ 2020.07.17

## Slide 2: 報告內容
一、兩周內爐管PM 內容
二、WAT Run貨流程
三、GRD 研磨流程
四、GRD MPM流程
五、貼膠機
六、撕膠機
七、OSC-1 振盪槽

## Slide 3: 一、兩周內爐管PM內容
日期 | 機台 | 內容
07/06 (一) | LP-T8 | SPM
07/07 (二) | LP-P3 | BPM
07/08 (三) | WSIX-1A | PM
07/09 (四) | GRD-2 | MPM(change wheel)
07/10(五) | F20 | Change Torch
07/13(一) | LP-N3 | BPM
07/14 (二) | F25 | BPM
07/15 (三) | LP-T1 | SPM
07/16 (四) | N/A | ERT訓練
07/17 (五) | GRD-3 | MPM

## Slide 4: 二、WAT Run貨流程

## Slide 5: 三、GRD 研磨流程

## Slide 6: 四、GRD MPM流程
進入Warm up畫面，按 F8 (Stop) 將Spindle停止旋轉。
回到首頁，按F5進入Machine Maintenance，再按F2進入Unit Operation，選擇T-ARM後按Enter，Spindle將自動升至上方。

## Slide 7
3. 此時即可開啟Z1/Z2的門，開始清潔的動作。
(注意Chuck table必須以小白布蓋上，避免清潔時遭到異物堵塞及汙染)

## Slide 8
4. 至首頁按下Status，確認Wheel狀況。
5. 確認 High Gauge 是否符合規範：100±10μm。

## Slide 9
6. 將Controller至前方接上，並進入Unit Operation操作T-arm檢查
動作是否正常。

## Slide 10
7. 確認真空設定值，逐項執行檢查並記錄。
8. 完成後Initial機台，並執行Warm up。
9. 使用較薄的Wafer測試傳送，傳送前需先
至Parameter Set->Other，移動至No.37
按下Sel鍵將程式解鎖，執行No.37程式確
認傳送，完成後還原程式設定。
10.選取試磨程式，試磨檔片並測量厚度確認
Range。

## Slide 11: 五、貼膠機
機臺外部及機臺周圍清潔，使用無塵布沾 IPA (異丙醇)擦拭，依照貼膠機每月保養記錄表，逐項執行檢查並記錄。
  Machine Hardware 以無塵布沾 IPA (異丙醇)擦拭、檢視有無異常。

## Slide 12
  3. 確認真空設定與溫度設定值，逐項執行檢查並記錄。

## Slide 13: 六、撕膠機
  1. 機臺外部及機臺周圍清潔，使用無塵
  布沾 IPA (異丙醇)擦拭，依照撕膠機每
  月保養記錄表，逐項執行檢查並記錄。
  2. Machine Hardware 無塵布沾 IPA (異
  丙醇)擦拭、檢視有無異常。

## Slide 14
  3. 確認真空設定與溫度設定值，逐項執行檢查並記錄。

## Slide 15
七、OSC-1 振盪槽
  依照振盪槽每月保養記錄表，保養時排水清潔內部，逐項執行檢查並記錄。

## Slide 16
超溫功能測試：
    → 確認 HOT N2 Heater、管路設定溫度
    Interlock，溫度高於設定時停止加熱。
    ↓ 超過設定溫度時，燈號滅，即 SCR
    Power OFF，Heater 無加熱。

## Slide 17
3. 確認 HOT N2 Tank 溫度 Interlock：
確認實際溫度，修改溫度 Interlock 大於 10 度
確認 Alarm 是否啟動、MAGNETIC 是否跳脫