## Slide 1: 爐管新人學習進度報告
2020.06.29~2020.07.10

## Slide 2
報告內容
兩週內PM機台
RTP 機台構造
ATP PCB 簡介
ATP PM 流程
RTP 25PM 須注意事項

## Slide 3
1.兩週內PM機台
06/29(一) | AP-F28(YPM)  實際操作
06/30(二) | LP-N1(3PM)  實際操作
07/01(三) | GRD(REPLACE Z1/Z2 WHEEL)  實際操作
07/02(四) | LP-T1(1PM)  實際操作
07/03(五) | 跟值  處理當機
07/06(一) | LP-P4(2PM)  實際操作
07/07(二) | SORTER-D1 & SORTER-A2 移機  移機流程介紹
07/08(三) | WSIX 1A PM PM流程介紹
07/09(四) | 跟值  處理當機
07/10(五) | LP-N5(SPM)  實際操作

## Slide 4
2. RTP 機台構造
正面
背面

## Slide 5
ATP
ATP
STD BUS COMPUTER
GUI COMPUTER
ROBOT CONTROLLER
CHILLER
校溫電腦
下指令
執行結果回報

## Slide 6
3. ATP PCB 簡介

## Slide 7
4. RTP PM 流程
先登出RUN貨畫面(LOG OUT/IN)
EQ(EQ8108)  大寫
OPEN DOOR & ROBOT OFF
抽出LINER，拆下後方DTC，用工具將TRAY抽出
拆下前後方FLANGE更換O-RING
裝回FLANGE、TRAY、DTC、PROBE、LINER
手動試傳一片確認DTC是否在WAFER下方
如OK,關門並確認PYRO TANK LEVEL
OVEN INTENSITY，試升降溫是否OK，如OK，交EA測機

## Slide 8
5. RTP 25PM 須注意事項
勿轉動DTC防止內部白金線扯斷
保持拆解前的十字記號和標示

## Slide 9
更換濾心須將Chiller上方之水閥關閉
Pryo chiller filter
Chiller filter

## Slide 10
Check pryo chiller water level是否過低(加Di Water)