## Slide 1: 爐管新人學習進度報告
2022.05.23 ~ 2022.06.02

## Slide 2: 報告內容
一、機台主體架構
二、VL800簡介
三、VL800按鍵說明
四、VL800動作說明
五、補充說明
六、心得
主題:LPCVD VL800功能介紹

## Slide 3
兩週主要實作內容:
5/23 LP-T1 SPM 實作，學長提醒
5/24 LP-P4 SPM 實作，學長提醒
5/25 LP-T5 SPM 實作，學長提醒
5/26 LP-N4 SPM 實作，學長提醒
5/27 LP-P6 5PM 以恆學長教學(後段)
5/30 更換 Cooler&Pipe及Trans-LC 建華前輩教學
5/31 LP-T4 SPM 實作，學長提醒
6/1 LP-T1 1PM 尚勳學長教學
6/2 LP-P2 1PM 實作，學長提醒

## Slide 4: 一、機台主體架構
MAIN SYSTEM主要系統 AP管: M3100 LP管: M3200
THERMAL SYSTEM熱系統 MODEL 120
GAS SYSTEM儲氣系統 MODEL 340
WAFER TRANSFER晶圓傳送 T-BAWL
BOAT TRANSFER晶舟傳送 VL-800
M3100
M3200
MODEL340
T-BAWL
VL-800
MODEL
120

## Slide 5: 二、VL800簡介
POWER
PAUSE
ALARM
VL 800
VL-800機台面板
F1
F2
F3
F4
IDLE
EXIT
MORE
PAUSE
RESET
PAGE
CCW
OFF
CW
ON
1
3
2
4
5
6
7
8
9
0
.
<
>
2nd
+
*
-
÷
VL800按鍵圖
ENT

## Slide 6
Mode
4
3
1
2
VL800 訊息說明欄
General purpose display and EDIT
Alarm and interlock messages
Function switch menus
SET
BE_UD_UP POSITION
P01 P02 P03 P04
P01=1234.5 ST=0000.0
範例:

## Slide 7: 三、VL800按鍵說明
F1 ~ F4 ：功能選擇
IDLE ：回到主畫面
EXIT ：離開當時的畫面
MORE ：前往下一頁功能
PAUSE ：暫停動作
RESET ：解除Alarm
PAGE： Interlock 時可連按二次PAGE， 執行 Interlock Set 或要 Release時 , 需按 IDLE 鍵恢復原本機台 Interlock
CCW / OFF：逆轉 / 關
CW / ON：正轉 / 開
ENT：確認鍵
F1
F2
F3
F4
IDLE
EXIT
MORE
PAUSE
RESET
PAGE
CCW
OFF
CW
ON
1
3
2
4
5
6
7
8
9
0
.
<
>
2nd
+
*
-
÷
ENT

## Slide 8: 四、VL800動作說明
M01(CAP): P04 (CAP POS)
SPD=100 P03600 1700
單位:mm/min P02(承接ARM上方位置)
RANGE:0~3000 P05500
P01(承接最低)
M03:SHUTTER UP/DOWN (M03,M04由氣缸帶動ON/OFF)
M04:SHUTTER OPEN/CLOSE(旋轉)
M02(ARM): P01(BOAT LOCK)
SPD=0.5 P02(承接位置)
單位:rpm P03(RUN貨位置)
RANGE:0~6

## Slide 9
SET:更改M01~M06之位置和速度
MANUAL:手動操作M01~M06之動作
ADJUST:半自動操作M01~M06之動作
(執行動作時如需要停止任按一鍵即可)
M05:BOAT LOCK/UNLOCK
M06:BOAT ROTATION(P01=HOME)
SPD=1
單位:rpm
RANGE:0.1~20
做完所有動作時須確認所有位置需在P01位置
M06 RUN貨時順時鐘繞

## Slide 10: 五、補充說明
B/E速度
單位:mm/min
範圍:0~3000
段數
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
功能描述
手動操作的速度
低速
中速
高速
動作1&4 Loading速度
動作2&5 Loading速度
動作3&6 Loading速度
動作1&4 Unloading速度
動作2&5 Unloading速度
動作3&6 Unloading速度
P3到P4的速度

## Slide 11
以上11段速度又會依照情況不同而有所改變，以下開始說明:
(Boat Elevator以BE代替方便說明)
Load時:
當BE在P01時
從P01到P05再到P02(承接位置)是用S2
從P02到P03速度是S5
從P03到P04是S11
Unload時:
BE在P04
從P04到P03是用S11
從P03到P02是用S8
從P02到P05再到P01是用S2

## Slide 12: 六、總結&心得
這兩週實作內容主要是PM，也學到BPM的相關內容了，例如內外管及Injector的安裝，一開始面對如此有份量的內外管時，內心緊張不已，也是實做了之後才能理解到各個方方面面的訣竅。
感謝組內前輩們這兩週的教導，接下來學習新的東西時，我也不會忘記溫習之前所學的內容，希望自己能順利克服接下來的挑戰。